Техническое задание

на проведение капитального ремонта систем холодного водоснабжения

- Общие требования:

## Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения.

## Место выполнения работ: Московская область, Егорьевский район, д. Верейка, СНТСН «ХИМИК-2».

## Срок начала работ: июнь-июль 2019 г.

  - Виды работ: ремонт инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и сопутствующих работ для проведения капитального ремонта.

- Требования к методам производства работ, качеству и техническим характеристикам материалов:

  - Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.

  - Используемые материалы и оборудование должны соответствовать   государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования.

  - Наружные сети водопровода предусмотреть из полиэтиленовых труб.

Реконструкцию наружных инженерных сетей холодного водоснабжения выполнить согласно технического задания.

  - Для прокладки наружных сетей водопровода использовать трубы и соединительные детали из полимерных материалов как отечественного, так и импортного производства по согласованию с заказчиком.

Для согласования необходимо предъявить паспорта на трубы и соединительные детали, гигиенические сертификаты федерального образца и сертификаты качества.

Трубы и соединительные детали из полимерных материалов, предназначенные для хозяйственно–питьевого водоснабжения, должны иметь в маркировке слово «Питьевая».

Пластмассовые напорные трубы и соединительные детали из ПВХ могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с требованиями ТУ 6-19-231-87 и правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, и техническими требованиями поставщика при условии обеспечения мер по предупреждению механических повреждений груза. Всё работы, связанные с транспортировкой, следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже указанной в соответствующих нормативных документах.

Провести подготовку документов для оформления начала работ.

  - Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется силами строительно-монтажной организации.

Входной контроль должен включать следующие операции:

-проверку целостности упаковки;

-проверку маркировки труб и соединительных деталей на соответствие технической документации;

-внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а также внутренней поверхности соединительных

деталей;

-измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок труб с требуемыми по проекту.

Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.

Все трубы и соединительные детали импортного производства должны иметь гигиенический сертификат федерального образца и сертификат качества.

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали с технологическими дефектами,

царапинами и отклонениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартами или техническими условиями.

При обнаружении трещин в теле труб, на гладких концах и раструбах, скосов на концах труб - трубы бракуются.

  - Провести необходимые согласования проведения работ.

  - Все работы должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки, с использованием своих материалов и своего оборудования.

  - Подрядчик может самостоятельно выбирать способы выполнения работ по согласованию с Заказчиком.

  - При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий. Подрядчик должен обеспечить осуществление внутреннего контроля качества работ службами оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

  - Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком и представителем правообладателя земельного участка на территории СНТСН «ХИМИК-2».

  - Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011.

  - При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих (скрытых) работ, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

  - Перед приемкой выполненных работ, предоставляются результаты приемо-сдаточных испытаний, проводимые за счет средств заказчика, для последующего ввода в эксплуатацию.

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

  - Капитальный ремонт выполняется   индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими опыт работы не менее 3-х лет.

- Требования к Подрядчику:

  - Ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ.

  - Подрядчик обеспечивает перевозку рабочих к месту выполнения работ, закупку и доставку материала, техники, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ и до подписания акта приемки выполненных работ.

  - Подрядчик имеет право привлекать за свой счет на субподрядных началах для выполнения отдельных работ, обусловленных контрактом, других лиц, с которыми он заключает самостоятельные договоры и несет перед Заказчиком ответственность за последствия невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчика.

  - В процессе производства работ должна осуществляться постоянная уборка  площади, а по окончанию работ должны быть убраны  весь мусор, остатки материалов.

  - Самостоятельно произвести электрообеспечение для выполняемых работ.

  - При производстве ремонтных работ исключить запыление и загрязнение прилегающей к зданию территории.

  - Предотвращать ущерб имуществу граждан, проживающих в на территории СНТ. В случае причинения ущерба, возмещать его стоимость.

  - Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации водопровода обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик без каких-либо затрат  со стороны Заказчика будет обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушениями  требований нормативных документов  при производстве работ и применением некачественных материалов и оборудования, и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика.

  - Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.

  - По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

  - При производстве работ необходимо ведение Общего журнала работ на объекте.

  - По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе производства скрытых работ, отделочных работ и после производства работ.

  - При монтаже систем холодного водоснабжения производить комплекс мер необходимых для сдачи системы в эксплуатацию (проводить гидравлические испытания, тепловые и т.д).

  - Выполнение сопутствующих работ при проведении капитального ремонта.

  - Порядок оплаты выполненных работ:

- 1) Расчет за выполненные работы по замене системы холодного водоснабжения производится Заказчиком в размере не более 50% от утвержденной Сторонами Сметы в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания Контракта, отставшая сумма после подписания  акта выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов, в установленном порядке  после предоставления от него счет-фактуры, ф. КС-2 и справки  ф. КС-3 в течение 5 (пяти) банковских дней

2) В стоимость контракта входит стоимость всех используемых материалов и оборудования (если указанных в локальной смете материалов недостаточно для выполнения всех указанных работ, подрядчик обеспечивает поставку  на объект недостающих материалов за свой счет), расходы по упаковке и погрузке-разгрузке материалов и оборудования, доставка до места выполнения работ рабочих и материалов, демонтаж, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Срок предоставления гарантии качества подрядных работ  составляет не менее 48 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Результаты работы:

  - Комиссионный прием работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

  - Отчетная документация должна включать сертификаты качества материалов.

- Объемы работ:

| № пп | Наименование | Объем | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Ремонт системы холодного водоснабжения |
| Демонтажные работы: |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб наружного ( 110 мм наземного расположения | 1630 | м |
| 2 | Трубопроводы из стальных труб наружного ( 110 мм подземного расположения | 20 | м |
| 3 | Трубопроводы из стальных труб наружного ( 63 мм наземного расположения | 2800 | м |
| 4 | Трубопроводы из стальных труб наружного ( 63 мм подземного расположения | 36 | м |
| Монтажные работы: |
| 1 | Трубопровод из напорных ПЭТ труб, наружным ( 110 мм подземного расположения на глубину не менее 100 см. | 860 | м |
| 2 | Трубопровод из напорных ПЭТ труб, наружным ( 63 мм наземного расположения | 2920 | м |
| 3 | Трубопровод из напорных ПЭТ труб, наружным ( 63 мм подземного расположения на глубину не менее 100 см. | 85 | м |
| 4 | Вентили на трубопроводах из напорных ПЭТ труб, наружным ( 110 мм | 1 | Шт |
| 5 | Вентили на трубопроводах из напорных ПЭТ труб, наружным ( 63 мм наземного расположения | 28 | Шт. |
| 6 | Патрубки для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, выведенные наружу и оборудованные соединительными головками ГМ 80 | 28 | Шт. |
| 7 | Обустройство сливных клапанов на трубах наружного ( 110 мм подземного расположения | 4 | Шт. |
| 8 | Обустройство сливных клапанов на трубах наружного ( 63 мм подземного расположения | 21 | Шт. |
| 9 | Отводы с труб наружного ( 63 мм под краны шаровые 3/4” | 234 | Шт. |

Остальные расходные материалы необходимо подсчитать самостоятельно на основании предоставленной схемы СНТ.

Контактные данные для уточнения любых вопросов: 8-926-204-61-44, либо по электронной почте: sntximik2@mail.ru.

Председатель СНТСН «ХИМИК-2»                                 Рябинин Сергей Викторович